## Slide 1
Промежуточные итоги изучения прошивки потенциостата
Ганькин Владимир
Котлярова Софья
Панаёт Виктор
Панаёт Роман

## Slide 2
Содержание презентации
  Что такое потенциостат?
  Схема потенциостата;
  Функционал прошивки;
  Изученные модули:

## Slide 3
Что такое потенциостат?
Потенциостат – электрическое устройство, служащее для поддержки потенциала или тока в отдельных точках независимо от их полярности.

## Slide 4
Электроды потенциостата
  Токовый электрод - вывод или провод, по которому прибор передает в исследуемый объект рабочий ток (в любом режиме - потенциостатическом или гальваностатическом).
  Потенциальный электрод - вывод или провод, с помощью которого прибор измеряет напряжение. Считается, что по этому проводу течет пренебрежимо малый ток.
  Рабочий электрод - тот электрод, электрохимические процессы и явления на котором (или на границе этого электрода с электролитом) исследуются.

## Slide 5
Электроды потенциостата
  Вспомогательный электрод - второй токовый электрод (Counter, он же поляризующий) в электрохимической ячейке, нужен для поляризации рабочего электрода, производство и поставка приборов для электрохимических исследований проще говоря, нужно как минимум два провода, чтобы пропустить через исследуемый объект электрический ток.
  Электрод сравнения, он же референсный электрод - нужен как точка отсчета абсолютного значения потенциала в трехэлектродной схеме, и как точка ввода в усилитель потенциостата сигнала обратной связи от электрохимической ячейки.

## Slide 6
Краткая характеристика
  teensy 3.2 - компактная платформа для разработки на базе микроконтроллера NXP MK20DX256VLH7 с вычислительным ядром ARM Cortex® M4.
  12-битный выход напряжения с четырьмя доступными диапазонами: ±1, 2, 5, 10В
  16-битное измерение тока с четырьмя доступными диапазонами: ±1, 10, 100, 1000uА
  Управление осуществляется через USB с помощью простых сообщений JSON
  Может быть запрограммирован через USB с помощью Arduino IDE
  Прошивка поддерживает многие стандартные вольтамперометрические методы, включая:
    постоянное напряжение;
    циклическая вольтамперометрия;
    синусоидальная вольтамперометрия;
    вольтамперометрия линейной развертки;
    хроноамперометрия;
    многоступенчатый.

## Slide 7
Изученные модули
Представленные здесь модули не единственные, что мы сделали, но чтобы не увеличивать объём и так большой презентации было решено вставить только эти модули. В будущих презентациях будет рассказано об остальных модулях.
ps_base_test
ps_constant_test
ps_multistep_test
ps_periodic_test
ps_cyclic_test

## Slide 8
ps_base_test
ps_base_test – это модуль для создания основы теста. Имеет четыре важных параметра - время молчания, значение вольт на время молчания, редактируемость и время между тестами.
Для пользователя:
Методы
virtual bool isDone(uint64_t t) const - узнать исполнен ли тест
virtual uint64_t getDoneTime() const - узнать время исполнения теста
virtual void reset() - сброс теста
virtual float getValue(uint64_t t) const;
virtual float getMaxValue() const;
virtual float getMinValue() const;
Получение значений:

## Slide 9
ps_base_test
Установление и получение времени молчания
Методы
virtual void setQuietTime(uint64_t quietTime);
virtual uint64_t getQuietTime() const;
virtual void setQuietValue(float value);
virtual void setQuietValueToStart() - в начале следующего теста
virtual float getQuietValue() const;
Установление и получение значения на время молчания
virtual void setSamplePeriod(uint64_t samplePeriod);
virtual uint64_t getSamplePeriod() const;
Установление и получение периода времени между тестами

## Slide 10
ps_base_test
Установление и получение имени теста
Методы
virtual void setName(String name);
virtual String getName();
virtual void setSampleMethod(SampleMethod sampleMethod);
virtual SampleMethod getSampleMethod() const;
Установление и получение редактируемости теста
virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) - получить текущие параметры () в JSON файле
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) - установление параметров из JSON файла
Работа с JSON файлами

## Slide 11
ps_base_test
Совместим ли тест с мультиплексором?
Методы
virtual void setName(String name);
virtual String getName();
JsonObject &getParamJsonObject(JsonObject &json, ReturnStatus &status) - получить параметр с JSON файла. Обработаны исключения когда подан не JSON файл и когда нет параметров в файле.
void setQuietValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status) - установить значение для тест из JSON файла. Обработаны исключения, когда тип не float.
void setQuietTimeFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status) - установить время на тест из JSON файла. Обработаны исключения, когда тип не unsigned long (время не может быть отрицательным).
Внутренние:

## Slide 12
ps_constant_test
ps_constant_test – это тест, где потенциал между рабочим и эталонным электродами остается постоянным. Как и другие испытания, испытание постоянным напряжением включает в себя период молчания, в течение которого выходное напряжение удерживается, и постоянное значение (напряжение молчания) в течение фиксированной продолжительности до начала испытания.
Параметры:
Параметр | Ед. изм | Тип данных
время молчания | мс. | uint_64
напряжение во время молчания | В. | float
напряжение | В. | float
продолжительность теста | мс. | uint_64

## Slide 13
ps_constant_test

## Slide 14
ps_constant_test
Для пользователя:
Методы
ConstantTest() - конструктор, в котором имя теста ставят constant и включают совместимость с мультиплексором
void setDuration(uint64_t duration);
uint64_t getDuration() const;
Установить и получить продолжительность теста
void setValue(float value);
float getValue();
virtual float getValue(uint64_t t) const override; - получить quiet_value
Установить и получить исходящее напряжение

## Slide 15
ps_constant_test
Готов ли тест и за сколько
Методы
virtual bool isDone(uint64_t t) const override; - готов ли тест
virtual uint64_t getDoneTime() const override; - время выполнения теста
virtual float getMaxValue() const override;
virtual float getMinValue() const override;
Максимальное и минимальное значение напряжения
virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override - Получить тек. параметры в JSON файл
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) override; - установить параметры из JSON файла
Работа с JSON файлами

## Slide 16
ps_constant_test
Внутренние:
Методы
void setDurationFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
void setValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
Установить продолжительность и значение из JSON файла

## Slide 17
ps_multistep_test
ps_multistep_test – это тест, где каждое изменение напряжения задается шагом
Параметры:
Параметр | Ед. изм | Тип данных
время молчания | мс | uint_64
напряжение молчания | В | float
шаг* (продолжительность, напряжение) | (мс, В) | (uint_64, float)
*макс кол-во шагов = 50

## Slide 18
ps_multistep_test

## Slide 19
ps_multistep_test
Для пользователя:
Методы
MultiStepTest(size_t numStep=5) - конструктор, в котором имя теста ставят multiStep, готовят массивы значений и продолжительности, устанавливают количество шагов (по умолчанию 5) и включают совместимость с мультиплексором.
virtual void setStepValue(size_t n, float value)
virtual float getStepValue(size_t n) const
Установить или получить значение в шаге
virtual void setStepDuration(size_t n, uint64_t duration);
virtual uint64_t getStepDuration(size_t n) const;
Установить или получить продолжительность в шаге

## Slide 20
ps_multistep_test
Получить продолжительность теста
Методы
virtual uint64_t getDuration() const;
virtual void setNumStep(size_t numStep);
virtual size_t getNumStep() const;
Установить или получить кол-во шагов
virtual size_t getMaxNumStep() const;
Получить максимально возможное кол-во шагов
virtual bool isDone(uint64_t t) const override; - готов ли тест
virtual uint64_t getDoneTime() const override; - время исполнения теста
Готов ли тест и за сколько

## Slide 21
ps_multistep_test
Сброс
Методы
virtual void reset() override;
virtual float getValue(uint64_t t) const override;
Получить текущее значение
virtual float getMaxValue() const override;
virtual float getMinValue() const override;
Максимальное и минимальное значение
virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override - получить параметры в JSON файл
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) override - установить параметры из JSON файла - value and duration
Работа с JSON файлами

## Slide 22
ps_multistep_test
Внутренние:
Методы
Обработаны след. исключения:
для кол-ва шагов:
  не найдено кол-во шагов;
  на вход подан не массив;
  массив слишком большой
для value and duration:
  продолжительность не int;
  значение не float;
  размер массива не 2;
  на вход подан не массив.
void setValueAndDurationFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
Установить значение и продолжительность из JSON файла

## Slide 23
ps_periodic_test
Параметры:
Параметр | Ед. изм | Тип данных
время молчания | мс | uint_64
напряжение молчания | В | float
амплитуда | В | float
смещение по y | В | float
период | мс | uint_64
кол-во циклов | шт. | uint_32
фазовый сдвиг (смещение по x) |  | float

## Slide 24
ps_periodic_test
Для пользователя:
Методы
PeriodicTest::PeriodicTest() - конструктор, в котором имя теста = periodic и рассчитывается перемещение в секундах.
virtual void setAmplitude(float amplitude);
virtual float getAmplitude() const;
Установить или получить амплитуду
virtual void setOffset(float offset);
virtual float getOffset() const;
Установить или получить смещение (относительно оси ординат)

## Slide 25
ps_periodic_test
Установить или получить период
Методы
virtual void setPeriod(uint64_t period);
virtual uint64_t getPeriod() const;
virtual void setNumCycles(uint32_t numCycles);
virtual uint32_t getNumCycles() const;
Установить или получить кол-во итераций
virtual void setShift(float lag);
virtual float getShift() const;
Установить или получить смещение относительно оси абсцисс

## Slide 26
ps_periodic_test
Текущая итерация
Методы
virtual uint32_t getCycleCount(uint64_t t) const;
virtual bool isDone(uint64_t t) const override;
virtual uint64_t getDoneTime() const override;
virtual float getValue(uint64_t t) const override; - получение текущего значения. Создан для обязательной инициализации в классах-наследниках;
Готов ли тест и за сколько
virtual float getMaxValue() const override;
virtual float getMinValue() const override;
Максимальное и минимальное значение

## Slide 27
ps_periodic_test
Скинуть параметры в JSON файл
Методы
virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override;
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) override;
Установить параметры из JSON файла

## Slide 28
ps_periodic_test
Методы
Внутренние:
void setAmplitudeFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
void setOffsetFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
void setPeriodFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
void setNumCyclesFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
void setShiftFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
void updateShiftInUs() - смещение по x в секундах
Установить амплитуду, смещение, период, кол-во циклов, перемещение из JSON файла. Прописаны исключения на тип и для перемещения на значение [между 0 и 1]

## Slide 29
ps_cyclic_test
Параметры:
Параметр | Ед. изм | Тип данных
время молчания | мс | uint_64
напряжение молчания | В | float
амплитуда | В | float
смещение по y | В | float
период | мс | uint_64
кол-во циклов | шт. | uint_32
фазовый сдвиг (смещение по x) |  | float
Наследник periodic_test. Тест, где потенциал между рабочим и опорным электродами циклически наращивается вверх и вниз кусочно-линейным способом - в треугольной форме волны.

## Slide 30
ps_cyclic_test

## Slide 31
ps_cyclic_test
Для пользователя:
Методы
CyclicTest() - - конструктор, в котором имя теста = cyclic и multiplexer вкл.
virtual float getValue(uint64_t t) const override - получение текущего значения.

## Slide 32
ps_cyclic_test
Для пользователя:
Методы
CyclicTest() - - конструктор, в котором имя теста = cyclic и multiplexer вкл.
virtual float getValue(uint64_t t) const override - получение текущего значения.

## Slide 33: НАШИ КОНТАКТЫ